## Slide 1
P-19 Aplicaciones industriales de la Radiaciones. Irradiadores Industriales.
Curso de capacitación continuada en materia de radioprotección para Responsables de Protección Radiológica.

## Slide 2
OBJETIVO
Que los participantes conozcan los tipos de irradiadores industriales y sus características principales, así como las particularidades de diseño de estos.

## Slide 3
CONTENIDO
Concepto de irradiador industrial. Aplicaciones.
Tipos de irradiadores.
Características fundamentales de diseño.

## Slide 4
Los irradiadores son utilizados para:
Catalizar las reacciones químicas
Modificar propiedades y comportamiento de materiales
Conservar los productos alimenticios
Esterilizar productos médicos
Realizar investigaciones biológicas
Obtener especies animales con mutaciones
IRRADIADORES
LOS IRRADIADORES SON EQUIPOS DONDE PUEDE SER DELIBERADAMENTE IRRADIADO ALGÚN MATERIAL EN CONDICIONES DE SEGURIDAD

## Slide 5
Aspectos positivos de esta tecnología
Producto seguro y confiable
costos bajos para grandes volúmenes.
Se aplica al producto en su envase final.
Proceso fácil de controlar.
Diversidad de aplicaciones de uso.
Se puede modificar el producto o se puede obtener un producto nuevo.
Ofrece seguridad a los TOEs, al público y al medio ambiente.

## Slide 6
APLICACIONES DE LOS IRRADIADORES

## Slide 7
Conservación de alimentos
Los alimentos irradiados retardan su maduración y pueden almacenarse por mucho mas tiempo. La irradiación NO altera sus propiedades alimenticias, su sabor y sus características físicas.
Aplicaciones

## Slide 8
Control de la germinación de vegetales.
La irradiación evita o retarda la germinación de vegetales y tubérculos lo que propicia el almacenamiento prolongado y su disponibilidad fuera de época de cosecha.
Aplicaciones

## Slide 9
En la fabricación de insumos médicos y medicamentos.
La irradiación permite esterilizar material de uso médico y productos biofarmacéuticos que sin afectar su proceso de fabricación, cuando ya los mismos están terminados y contenidos en su envase final propiciando un alto grado de seguridad para su uso en los pacientes.
Aplicaciones

## Slide 10
Irradiación de componentes sanguíneos para pacientes que son sometidos a trasplante de médula
En la fabricación de productos derivados de la sangre.
Aplicaciones

## Slide 11
Irradiación de muestras de tejido humanos utilizados en injertos (piel, hueso, etc.) para garantizar la reducción de la carga microbiana existentes en los mismos hasta niveles aceptables.
En la creación de bancos de tejidos humanos para realizar injertos.
Aplicaciones

## Slide 12
Tubos
Cables y Tuberías
Mangueras
Irradiación de materiales diversos para buscar mejores características (resistencia, conductibilidad, flexibilidad, etc.)
En la fabricación de materiales especiales.
Aplicaciones

## Slide 13
Aplicaciones
Disminuye el riesgo de diseminación de plagas en áreas no infestadas
Es muy eficiente para moscas de frutas e insectos (huevos, larvas y adultos)
La técnica del insecto estéril (TIE), permite el control de plagas de insectos que son perjudiciales para la sanidad pecuaria y la salud humana. Consiste en provocar la esterilidad en insectos adultos (mediante irradiación), liberar los mismos al ambiente y lograr así reducir la población de insectos.
En el control de plagas mediante la técnica del insecto estéril (TIE).

## Slide 14
Aplicaciones
Elementos que serán objeto de irradiación.
La dosis que se requiere impartir según la tecnología de irradiación aplicable.
Volumen y peso del material que será irradiado.
Aspectos económicos relativos a la rentabilidad de la instalación.
Los equipos irradiadores seleccionados, sus características técnicas y su capacidad de irradiación dependerá de:
Para la realización de todas estas aplicaciones se requieren de equipos irradiadores.

## Slide 15
TIPOS DE IRRADIADORES INDUSTRIALES EXISTENTES.

## Slide 16
TIPOS DE IRRADIADORES INDUSTRIALES
IRRADIADORES GAMMA
IRRADIADORES DE ELETRONES

## Slide 17
CATEGORIAS DE IRRADIADORES INDUSTRIALES
IRRADIADORES GAMMA
IRRADIADORES DE ELETRONES
Categoria I
Categoria II
Categoria I
Categoria II
Categoria III
Categoria IV

## Slide 18
Son aquellos íntegramente blindados donde el acceso de las personas durante la operación es físicamente imposible.
Categoria I
CATEGORIA DE IRRADIADORES DE ELECTRONES DE ALTA ENERGIA

## Slide 19
Unidad instalada en un recinto blindado que se mantiene inaccesible durante la operación.
Categoria II
CATEGORIA DE IRRADIADORES DE ELECTRONES DE ALTA ENERGIA

## Slide 20
IRRADIADORES GAMMA
CATEGORIAS DE IRRADIADORES GAMMA

## Slide 21
FUENTES DE RADIACIÓN GAMMA MAS UTILIZADAS
CATEGORIAS DE IRRADIADORES GAMMA
Cesio 137 (Cs-137).
  Energía promedio: 0.66 Mev.
  Periodo de Semidesintegración: 30 años.
  Ejemplo de equipo: Gammacell-3000
Cobalto 60 (Co-60).
  Energía promedio: 1.25 Mev.
  Periodo de Semidesintegración: 5.25 años.
  Ejemplo de equipo: Gammabeam 651

## Slide 22
CATEGORÍA I: La fuente sellada se encuentra dentro de un contenedor seco
construido de materiales sólidos y se mantiene permanece blindada, tanto en régimen de parada como en régimen de trabajo.
CATEGORIAS DE IRRADIADORES GAMMA

## Slide 23
Categoria I
CATEGORIAS DE IRRADIADORES GAMMA

## Slide 24
CATEGORÍA II: Las fuentes está en un blindaje seco en régimen de parada, pero durante el régimen de trabajo, las fuentes se exponen para irradiar los productos dentro de un recinto blindado al cual se puede acceder.
CATEGORIAS DE IRRADIADORES GAMMA

## Slide 25
Categoria II
CATEGORIAS DE IRRADIADORES GAMMA

## Slide 26
CATEGORÍA III: Las fuentes se mantienen siempre blindadas dentro de una piscina con agua. La muestra a irradiar se baja y se ubica en la cercanía de las fuentes que conforman el irradiador.
CATEGORIAS DE IRRADIADORES GAMMA

## Slide 27
Categoria III
CATEGORIAS DE IRRADIADORES GAMMA

## Slide 28
CATEGORÍA IV: Las fuentes se mantienen blindadas dentro de una piscina con agua sólo en régimen de parada. Durante el régimen de trabajo las fuentes irradian productos dentro de un recinto blindado similar al utilizado en los irradiadores de categoría II.
CATEGORIAS DE IRRADIADORES GAMMA

## Slide 29
IRRADIADOR CATEGORÍA IV
CATEGORIAS DE IRRADIADORES GAMMA
Emisión de una radiación luminosa azulada o violeta cuando los electrones u otras partículas atómicas con carga atraviesan un medio transparente no conductor con una velocidad mayor que la de la luz en ese mismo medio (la velocidad de la luz en cualquier medio transparente es menor que la velocidad de la luz en el vacío).

## Slide 30
Conclusiones:
Las técnicas de irradiación son ampliamente utilizadas en la vida moderna.
La práctica de Irradiadores industriales incluye dos grupos fundamentales que son los Irradiadores de electrones y los Irradiadores con fuentes gamma.
Los irradiadores de electrones se agrupan en dos categorías atendiendo a la posibilidad de acceder al haz de radiación.
Los irradiadores gamma son los mas difundidos y se agrupan en 4 categorías.
Notes: Thank you!
30