## Slide 1
VECTOR DE POYNTING
El vector de Poynting es un vector que tiene por módulo la intensidad acústica media y sentido el de propagación de la onda. Para una onda plana está dado por:
Toda la energía acústica contenida en una columna de largo pasa a través del área unidad en el intervalo ⇒ para una onda plana, es también la velocidad de transporte de la energía.

## Slide 2
NIVEL DE INTENSIDAD ACÚSTICA
En el espectro audible de ondas acústicas la intensidad media varía en 12 órdenes de magnitud o más. El oído humano es capaz de percibir intensidades de sonido entre hasta . Para evitar utilizar una cantidad que puede variar en tantos órdenes de magnitud se utiliza una escala logarítmica para la intensidad llamada Nivel de Intensidad (NI)
La unidad que se utiliza para el nivel de intensidad es el decibel (dB)
Por convención, se toma como el menor valor de intensidad acústica que es audible:
⇒ Toda la escala audible se concentra en ~120 dB

## Slide 3
NI (dB) | ACTIVIDAD
10 | respiración
20 | biblioteca
40 | Conversación normal
50 – 60 | Aglomeración de personas
70 | Aspiradora
80-90 | Tráfico intenso
120 | Pirotecnia, motor de avión
60 dB es el límite que establece la regulación municipal para locales nocturnos sin amplificación

## Slide 4
En tablas de este tipo se entiende que la intensidad de referencia es 10-12 W/m2. Si se utiliza otra referencia es necesario especificarla. Se utiliza la notación @ para especificar la intensidad de referencia
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/ciudad-y-urbanismo/acustica

## Slide 5
Intensidad media
También podemos escribirlo como:
Recordemos que
En analogía con los circuitos eléctricos, se suele definir la presión efectiva y la velocidad efectiva como:

## Slide 6
En aire en condiciones standard (20 ºC)
En aire
⇒ Para un nivel de intensidad acústica de 70 dB,
La presión de equilibrio en aire es la presión atmosférica
Amplitud de presión acústica para ondas sonoras en aire
⇒ Para una intensidad de referencia hay una presión de referencia. Se suele utilizar el valor de presión efectiva (). La notación es @. En aire para

## Slide 7
⇒ Para propagación de ondas acústicas audibles en aire, todas las variables acústicas cumplen la condición para la linealización de la ecuación de ondas
¿En qué situaciones se deberían considerar términos de segundo orden?
Turbinas, jets, explosiones, ….

## Slide 8
Nivel de intensidad acústica en otros medios
En agua
Para el mismo valor de intensidad, la presión acústica es mucho mayor en agua que en aire
Por esta razón, en agua se utiliza un valor de referencia menor. Para el agua
En otros fluidos no hay referencia internacional. Se suele utilizar la intensidad máxima registrada en el experimento. En ese caso el nivel de intensidad es negativo

## Slide 9
VELOCIDAD DEL SONIDO EN UN GAS IDEAL
En un gas ideal
número de moles
masa del gas
masa molar del gas
Para el aire

## Slide 10
t temperatura en ºC
temperatura [ºC]
velocidad [m/s]

## Slide 11
Para otros fluidos no contamos con ecuación de estado ⇒ Se deben medir experimentalmente y para conocer la velocidad
Una ecuación empírica que expresa la dependencia de la velocidad con la temperatura (en ºC) para el agua destilada a una presión atmosférica está dada por:
Curva empírica

## Slide 12
CAVIDADES ACÚSTICAS
Consideremos una cavidad acústica de bordes rígidos en forma de prisma de base rectangular
Condición de borde rígido: En un borde rígido, la componente normal de la velocidad es nula
es la normal a la superficie cuyo borde es rígido
Resolución por separación de variables:

## Slide 13
Ecuación para
En forma análoga las ecuaciones para , y :
Condiciones de borde
En forma análoga,

## Slide 14
Análogamente:
Las frecuencias de los modos normales son
La solución general es combinación de modos normales de vibración:
y dependen de las condiciones iniciales

## Slide 15
Consideremos ahora una cavidad acústica cilíndrica de bordes rígidos
Consideremos modos simétricos de modo que la presión acústica no depende de la coordenada :
Ecuación para
Ecuaciones para y

## Slide 16
Condiciones de borde
En
En
Frecuencia de vibración de los modos normales
m = 1,2,3,….

## Slide 17
Modos con n = 0
Notemos que la cavidad cilíndrica admite el modo n = 0. Es decir que
Para estos modos, el frente de ondas es plano y es equivalente a la ecuación de ondas 1D en la dirección
En forma análoga, la cavidad en forma de prisma admite modos con dos de sus índices nulos
Por ejemplo, el modo es equivalente a
una onda 1D en la dirección