## Slide 1: Filtros digitales y Máscaras
Alineación
Combinación de imágenes
Filtros digitales
  Pasa-bajo
  Pasa-alto
  Gaussiano
  Unsharp mask
  Remoción de defectos
Combinación de color

## Slide 2: Operaciones sobre imágenes
Las operaciones se hacen píxel-a-píxel:
  Multiplicación por escalar:
  Multiplicación de imágenes
  Estadística de una serie de imágenes:
10 | 21 | 11
13 | 9 | 17
22 | 11 | 12
9 | 18 | 11
15 | 12 | 15
19 | 13 | 9
12 | 20 | 10
12 | 11 | 14
21 | 12 | 11
12 | 20 | 10
12 | 9 | 17
21 | 12 | 11
11 | 19 | 8
14 | 11 | 16
21 | 11 | 13
i-ésimo píxel =
 |  | 16
 | 12 | 
10 | 20 | 12
14 | 10 | 17
21 | 11 | 13
S=promedio({I})

## Slide 3: Alineación
Para la combinación de imágenes primero se deben alinear.

## Slide 4: Combinando imágenes
Suma:
SNR  t1/2 (t – tiempo)
N1/2 (N – Número de imágenes)
Un aumento por un factor de 10 en el tiempo de exposición o sumando 10 imágenes, produce un aumento de SNR de 3.2
Imagen de una estrella con SNR 6
Suma de 3 imágenes obteniendo una SNR de 16

## Slide 5: Combinando (cont.)
Combinación por promedio o mediana
  Ejemplo numérico:
    El pixel (164,235) tiene en 5 imágenes diferentes los valores:
    2359, 2298, 2373, 2345, 2321.
    El promedio es 2339, la mediana es 2345.
    La desviación standard es 30. La SNR estimada es 78.
    Los nuevos valores son: 2359, 2298, 5678, 2345, 2321.
    Promedio: 3000 , Mediana: 2345
    Desviación Standard: 150 (o 27 si se rechaza el punto discordante)
  Comparación
3 imágenes de un mismo campo
Combinadas por promedio y por mediana

## Slide 6
Imagen individual
Combinación de 3 imágenes con mediana
Combinación de 3 imágenes con mediana
Combinación de 3 imágenes con promedio

## Slide 7: ¿Qué son los filtros digitales?
Un filtro digital es un algoritmo de procesamiento que transforma una imagen en otra. Se usa para extraer información útil de la imagen como por ejemplo el realce de detalles.
Dos tipos de filtros digitales:
  smoothing (suavizado) para remover el ruido y mostrar rasgos ocultos por el ruido
  sharpening (afilado) para revelar detalles finos.

## Slide 8: Ejemplo de Convolución
Resultado
Señal con forma de caja y filtro con forma de caja

## Slide 9: Filtros en el dominio espacial (kernels)
Filtro pasa bajo

## Slide 10: Filtros pasa bajo (low-pass filters)
Reduce el ruido de la señal y los detalles finos, elimina las grandes variaciones.

## Slide 11: Filtros pasa-alto (high-pass filter)
Enfatiza los detalles respecto a las variaciones lentas de intensidad. También enfatiza ruidos.
-1 | -1 | -1
-1 | 9 | -1
-1 | -1 | -1

## Slide 12: Filtros Gaussiano (blur)
Imagen original
Imagen luego del filtro gaussiano
Máscara

## Slide 13: Unsharp mask
Imagen original
Imagen original - Máscara

## Slide 14: Filtros para remover defectos
Sirven para sacar rayos cósmicos, hot y dead pixeles
Imagen original Se removieron los dead pixeles Se removieron también los rayos y hot pixeles

## Slide 15: Combinación de color
Imágenes en 3 filtros distintos (RGB, BVR etc.) que se combinan con un peso diferente para cada filtro de forma de obtener la respuesta de color deseada (ej. similar al ojo).