## Slide 1: Espectroscopía
Cecilia Mateu (con aportes de G. Tancredi)

## Slide 2: Espectroscopía y Espectrógrafo
La espectroscopía es el estudio de la interacción entre la materia y la radiación electromagnética en función de la longitud de onda o frecuencia de la radiación.
Un espectrógrafo (espectrómetro o espectroscopio) se utiliza en espectroscopia para producir líneas espectrales y medir sus longitudes de onda e intensidades.
El espectrofotómetro consta de dos dispositivos: un espectrómetro y un fotómetro.
  Un espectrómetro es un dispositivo que produce, dispersa y mide la luz.
  Un fotómetro tiene un detector fotoeléctrico que mide la intensidad de la luz.

## Slide 3
Astronomical spectrograph incorporating a reflection grating. The slit is in the focal plane of the telescope. The detector is in the focal plane of the camera.
Spectrograph using a transmission grating
Schematic Spectrograph
Spectrograph using a prism

## Slide 4: Slit Spectrographs
Entrance Aperture: A slit, usually smaller than that of the seeing disk
Collimator: converts a diverging beam to a parallel beam
Dispersing Element: sends light of different colors into different directions
Camera: converts a parallel beam into a converging beam
Detector: CCD, IR array, photographic plate, etc.

## Slide 5: Types of Spectrographs
By type of dispersing element:
  Grating (transmission or reflection)
  Prism (rare, except as a cross-dispersor)
  Grism = grating on a prism
  Narrow-band imaging
  Interferometry
By geometry:
  Long-slit or multislit
  Aperture of multi-fiber
  Integral field units (IFU): lenslets or fiber bundles
  Tunable imagers (e.g., Fabry-Perot)

## Slide 6: Espectroscopía
Distintos Elementos Dispersores
  Prisma Objetivo
  Rendija-larga (Long-slit)
  Grisma (Grating+Prism)
  Espectrógrafos Echelle
  Espectrógrafos Multi-Objeto (MOS=Multi-Object Spectrographs)
  IFUs: Integral Field Unit Spectrographs

## Slide 7
Dispersers
Prisms: disperse light into a spectrum
because the index of refraction is a
function of the wavelength. Usually:
n(blue) > n(red).
Diffraction gratings: work through
the interference of light. Most modern
spectrographs use diffraction gratings.
Most astronomical spectrographs use
reflection gratings instead of transmission
gratings.
A combination of the two is called a
Grism.

## Slide 8
Diffraction Gratings
Diffraction gratings are made up of very narrow grooves which have widths comparable to a wavelength of light. For instance, a 1200g/mm grating has a groove width of about 833nm. The wavelength of red light is about 650nm. Light reflecting off these grooves will interfere.
This leads to dispersion.
Grism: Gratings + Prism

## Slide 9: Espectroscopía
Elemento Dispersor: separa el haz incidente de manera que cada haz monocromático λ tiene un ángulo de salida θ diferente
Chomey (2006)
La dispersión angular es :
indica la separación angular resultante por intervalo de λ
El espectrógrafo además debe enfocar diferentes haces incidentes de la misma λ en el mismo punto
es la dispersión lineal, i.e. en el plano del detector (plano focal)

## Slide 10: Resolución espectral
Lena, Lebrun & Mignard, Observational Astrophysics
R = Poder de resolución (resolving power)
  baja R ~ 1000 - pocos miles
  media R ~ 10.000 -
  alta R >50.000 - 100.000

## Slide 11: Espectroscopía Sin Rendija (Slitless Spectroscopy)

## Slide 12: Prisma Objetivo
Se pone un prisma antes del objetivo del telescopio
Se produce un espectro para cada objeto en el campo del telescopio
STIS Instrument Handbook
Imagen Directa
Imagen con prisma objetivo

## Slide 13: Prisma Objetivo
Pros:
  Se produce un espectro para cada objeto en el campo, a la vez
  Útil para sondeos de campo amplio
Contras:
  Solapamiento de espectros en campos densos
  poca dispersión/baja resolución
  poca transmisión en UV (vidrio)
Imágenes tomadas con el prisma objetivo en el telescopio Schmidt 1m OAN-Venezuela
  Dispersión angular:

## Slide 14: Espectroscopía con Rendija (Slit Spectroscopy)

## Slide 15: Difracción
máximos de interferencia

## Slide 16: Difracción e interferencia
Single Slit Diffraction
Double Slit Interference
Double Slit Diffraction
⊗
=

## Slide 17: Interferencia: doble rendija
interferencia constructiva cuando la diferencia de fase r2-r1=dsinθ es igual a mλ:
máximos de interferencia
Jenkins & White, Fundamentals of Optics
Hyperphysics

## Slide 18: Multirendija

## Slide 19: La rejilla de difracción

## Slide 20: Multiples rendijas - Rejilla de Difracción
El número N de surcos de la rejilla controla el ancho de los picos
El espaciamiento d controla la separación de los picos
El grosor de los surcos, a, afecta la amplitud de los picos (controla el ancho de envolvente de difracción)

## Slide 21: Fuente bi-cromática
en el orden cero no hay dispersión en λ
Mayor dispersión en los órdenes superiores, pero menor intensidad

## Slide 22: Fuente de luz blanca
(orden 0)
(orden 1)

## Slide 23
detector
Cuidado: para diferentes órdenes m, distintas λ se pueden solapar
Rango espectral libre: para un orden dado, el rango de longitud de onda para el que no hay solapamiento con órdenes contiguos
Se puede utilizar filtros de bloqueo para evitar el solapamiento en un orden dado
En este tipo de espectrógrafo generalmente el sistema óptico es tal que se detecta el espectro en un sólo orden (… pero, ver espectroscopía Echelle)
Blazing -> inclinación para concentrar más luz en un orden (a una cierta λ)

## Slide 24: Espectroscopía Echelle
En un espectrógrafo Echelle (escalera) se introduce un elemento dispersor adicional para separar los diferentes órdenes (que no haya solapamiento en λ)
distintos órdenes

## Slide 25
High-resolution spectrographs: KPNO Coude Feed

## Slide 26
High-resolution spectrographs: Echelle
Echelle grating: coarse grating (big d) used
at high orders (m ~ 100; tan θB = 2).
Orders are separated by cross
dispersion: using a second
disperser to disperse λ in a direction perpendicular to the
echelle dispersion.
Kitt Peak 4-m Echelle

## Slide 27: ¿Cómo se ve esto en la práctica?
La configuración rendija (larga o no) + rejilla de difracción es una de las más comunes en los espectrógrafos profesionales
Se suele llamar espectroscopía de rendija (slit spectroscopy)
Recordar que el espectro se produce en la dirección perpendicular a la rendija -> dirección de “dispersión"
rendija
a lo largo de la rendija (along slit)
dirección “espacial"
perpendicular a la rendija
dirección de "dispersión"

## Slide 28: ¿Cómo se ve esto en la práctica?
rayos cósmicos
fondo de cielo
espectros de fuentes puntuales
líneas de emisión del cielo
Espectro tomado con OSIRIS GranTeCan (Downes et al. 2015)

## Slide 29: Corte en la dirección Espacial (along slit)
espectros de fuentes puntuales
rayos cósmicos
dirección espacial (along slit)
fondo de cielo
Tomado de Notas de Danny Steeghs

## Slide 30: Corte en la dirección de dispersión
dirección de dispersión
La información en longitud de onda va en la dirección de dispersión (X)
Tomado de Notas de Danny Steeghs

## Slide 31: Procesamiento
Se extrae (i.e. se corta) el espectro del objeto en la imagen
Reducción usual por bias y dark,
Corrección por curva de respuesta del detector: el flat debe tomar en cuenta la diferencia de respuesta del detector como función de λ ->
Se extraen espectros en ventanas arriba y abajo del espectro del objeto para sustraer la contribución del fondo de cielo al espectro
Se deben obtener espectros de una lámpara de comparación (e.g. HeArNe) para hacer la calibración el longitud de onda (X -> λ)

## Slide 32: Objetos extendidos
La espectroscopía de rendija larga da información espacial en la dirección a lo largo de la rendija:
  se obtiene un espectro de cada objeto que caiga en la rendija, a un Y diferente en la dirección espacial en el CCD

## Slide 33: Objetos extendidos
La utilidad de la información espacial es más evidente para objetos extendidos: se obtiene espectroscopía de 1D del objeto (e.g. galaxia) a lo largo de la rendija
Vera Rubin (1983, SciAm)
NGC7541
rendija
HST

## Slide 34
Vera Rubin (1983, SciAm)
corrimiento Doppler

## Slide 35: Breve desvío: curva de rotación de galaxias
Vera Rubin (1983, SciAm)
NGC2998
Mov. Kepleriano
Las curvas de rotación planas fueron la primera evidencia que llevó a la postulación de la existencia de la materia oscura

## Slide 36: Espectroscopía MultiObjeto (MOS)

## Slide 37: Espectroscopía MultiObjeto (MOS) - Multirendija
cortado de máscaras para OSIRIS GranTeCan
GranTeCan 10m, Roque de Los Muchachos, La Palma

## Slide 38: Espectroscopía MultiObjeto (MOS) - Multirendija
Se cortan rendijas pequeñas (narrow slit) sobre la posición de cada objeto en el plano focal
Los espectros se producen en diferentes Y según la ubicación de cada rendija
Slit mask (máscara de rendijas)
Imagen
Los espectros tienen offsets (corrimientos) diferentes en la dirección de dispersión según la posición X de cada rendija
No pueden coincidir dos rendijas en el mismo Y —-> si no los espectros quedarían solapados
ventanas en * de ref
para orientación de la máscara
rendijas
X
Y
OSIRIS MOS GranTeCan

## Slide 39: Espectrógrafos Multi-fibra (Fiber fed Spectrograph)
Se posiciona una fibra óptica en cada objeto (cientos a pocos miles de fibras)
Las fibras llevan la luz de cada objeto al espectrógrafo : se.g. (simplificación) se alinean sobre una rendija + rejilla ->>> los espectros salen alineados
Sólo hay restricción en la distancia mínima a la que pueden estar dos fibras

## Slide 40: Espectrógrafos Multi-fibra (Fiber fed Spectrograph)

## Slide 41: Espectrógrafos Multi-fibra (Fiber fed Spectrograph)
En APOGEE - SDSS 2.5m Apache point, las fibras se posicionan manualmente
En otros, e.g. HectoSpec en MMT unas varillas llevan las fibras y se posicionan robóticamente

## Slide 42: IFUs: Integral Field Units
MaNGA - SDSS

## Slide 43: Bibliografía
Massey & Hanson (2013) Astronomical Spectroscopy. In: Oswalt T.D., Bond H.E. (eds) Planets, Stars and Stellar Systems. Springer, Dordrecht, pp 35-98
Frei & Gunn, 1994, AJ, 108, 476
Bessel, 2005, Annual Reviews in Astronomy & Astrophysics, 43, 293
Chomey, To Measure the Sky: An Introduction to Observational Astronomy
Lena, Mignard & Lebrun, Observational Astrophysics